## Slide 1: Проектирование корпоративной компьютерной сети Управления Росреестра
Бараев Дамир
Группа: 3540901/02001

## Slide 2: Цель работы
Создать и настроить компьютерную сеть для управления Росреестра по региону средствами Cisco Packet Tracer
Установить необходимые сервисы
Разграничить области компьютерной сети
Настроить выход во внешнюю сеть
Выполнить проверку работы сети

## Slide 3: Постановка задачи
1. Иметь несколько подсетей:
пользовательская (для сотрудников);
почтовый сервис и в которой хранятся рабочие файлы компании.
2. Пользовательская сеть должна иметь доступ к другим подсетям, а также к сети "интернет";
Разрабатываемая сеть должна отвечать следующим требованиям:
1. Пользовательская (для сотрудников):
Настроенный DHCP сервер, для автоматического получения адреса сотрудниками
2. Подсеть с сайтом компании:
Email
TFTP сервер для хранения файлов
Реализуемая функциональность подсетей:

## Slide 4: Создание сети
Для создания сети, были использованы следующие элементы Cisco Packet Tracer:
Конечные устройства:
− PC-PT – компьютер;
− Server-PT – сервер;
− Printer-PT – принтер;
Сетевые устройства:
− Router-2911 – роутер;
− 2960 – коммутатор на 24 порта;
NET1 – Серверная к которой есть доступ из NET2 и NET3
NET2 – 1 этаж сотрудников
NET3 – 2 этаж сотрудников
NET4 – Бухгалтерия, имеющая два VLAN
NET5 – Эмуляция сети интернет
Подсети:

## Slide 5: Макет сети

## Slide 6: Настройка NET1
Имеется два сервера:
IP первого сервера - 192.168.10.2
IP второго сервера - 192.168.10.3
Доступ к серверам возможен из NET2 и NET3.
На серверах настроен TFTP, Email, DHCP.
На коммутаторе два Access-порта и один Trunk-порт.
Настройки интерфейсов

## Slide 7: Настройка NET2
NET2 находится на первом этаже организации и соединяется со вторым этажом через центральный коммутатор.
Настройки интерфейсов
В сети находятся 3 компьютера и принтер.
Все IP-адреса настраиваются динамически.

## Slide 8: Настройка NET3
Подсеть NET3 находится на втором этаже организации.
Подключается к NET2 через главный коммутатор.
Так же, как и в NET2 все конечные пользователи получают IP автоматически.
На коммутаторе имеется 4 Access-порта и один Trunk-порт.
Настройки интерфейсов

## Slide 9: Настройка NET4
NET4 имеет три VLAN. Один из них выделен под сервер.
Конечные пользователи VLAN1 и VLAN2 получают динамические IP.
Настройки интерфейсов
Сервер имеет статический IP.
На сервере настроен DHCP и Email-сервис.

## Slide 10: Настройка NET5 (Внешняя сеть)
Внешняя сеть имеет маршрутизатор и сервер с «белыми» IP-адресами.
Подключение к ней осуществляется через основной маршрутизатор, в котором настроен NAT.

## Slide 11: Выводы
На третьем этапе была спроектирована рабочая компьютерная сеть средствами Cisco Packet Tracer..Также была произведена настройка четырех подсетей (NET1, NET2, NET3, NET4), настройка сети NAT и настройка Email и TFTP.