## Slide 1: Проектирование при помощи DSP Builder

## Slide 2: Цели курса
Получение знаний и навыков:
  Реализация DSP алгоритмов при помощи Altera® DSP Builder
  Параметризация блоков DSP Builder при помощи MATLAB
  Моделирование при помощи ModelSim®-Altera
  Ускорение моделирования при помощи техники hardware-in-the-loop
  Системное моделирование при помощи сценариев MATLAB script
  Понимание интерфейса Avalon Streaming Interface

## Slide 3: План курса
Обзор
Базовые знания по MATLAB и Simulink
Разбор библиотек блоков DSP Builder
Маршрут и процедуры построения модели
Отладка и моделирование аппаратуры
Верификация и моделирование системного уровня
Реализация модулей IP

## Slide 4: Проектирование при помощи DSP Builder
Обзор DSP Builder

## Slide 5
Обзор DSP Builder
#3 Автоматическая компиляция в FPGA
#3 Создание расширения SOPC
#4 Программирование и отладка аппаратуры
Позволяет реализовать проект FPGA в Simulink при помощи библиотек Altera
DSP Builder автоматизирует генерацию RTL
Quartus компилирует в FPGA или создает расширение для SOPC Builder
Отладка при помощи Hardware in Loop / SignalTap
#1 Ввод проекта FPGA в Simulink
#2 Генерация RTL

## Slide 6
Маршрут проектирования в DSP Builder
Системное моделирование алгоритмической модели
MATLAB/Simulink
Разработка
Реализация RTL
RTL Моделирование
Precision, Synplify
Quartus II, ModelSim
Реализация
Системная верификация аппаратной реализации
Altera FPGA
Altera Development Kits
Верификация
System-level
Verification
Единое Simulink представление
Synthesis, Place ‘n Route, RTL Simulation
Algorithm-level
Modeling
DSP Builder

## Slide 7: Обзор маршрута проектирования DSP Builder
Домен Matlab/Simulink
(Системное моделирование и верификация)
Аппаратный домен
(Аппаратная реализация/RTL моделирование)
Notes: 7

## Slide 8: DSP Builder- Стандартный и продвинутый набор блоков (Standard & Advanced Blockset)

## Slide 9: Базовые блоки DSP Builder
DSP Builder: добавка к библиотекам Simulink
  Общие функции DSP и «продвинутое» IP для FPGA
  Утилиты по генерации RTL кода и компиляции в FPGA
  Средства отладки FPGA
FPGA Altera оптимизированные для DSP
  Stratix III и выше
  Cyclone III и выше
Toolboxes

## Slide 10: DSP Builder Advanced Blockset
«Продвинутый» набор блоков DSP Builder специальная библиотека для проектирования FPGA при помощи Mathworks Simulink
  Построены на существующей платформе DSP Builder
  Легко интегрируются в существующие HDL проекты
  Бесшовно интегрируются в пакете Quartus II
  Синтез в Simulink управляемый требованиями к задержкам (Timing driven)

## Slide 11: Что делает Advanced Blockset
Автоматизация «нудных» процедур проектирования
  Автоматизация конвейеризации для достижения требуемого fmax
  Достигается производительность, схожая с оптимизированным HDL
  Меньшее количество итераций компилирования
Быстрая реализация многоканальных проектов
  Автоматизирует синтез управления для потоков данных разделяемых во времени (TDM data paths)
  Эффективно конвейеризует многоканальные потоки данных (data paths)
Обновляет проект при изменинии параметров системного уровня
Легкий переход по разным семействам FPGA
Notes: Value Proposition:
Automatic timing-driven FPGA implementation from Simulink
  Automates pipelining to meet required fMAX
  Provides performance similar to optimized HDL
  Facilitates easy timing closure resulting in fewer Quartus compiles
FAST multi-channel design implementation
  Automates control plane for time-division multiplexed data paths
  Efficiently pipelines multi-channel data paths
System level constraints drive design implementation
Effortless FPGA device family retargeting

## Slide 12: Набор примеров базовых блоков DSP Builder

## Slide 13: Набор примеров Advanced Blockset

## Slide 14: Сравнение базового и Advanced Blockset
Стандартный набор блоков DSP Builder
  Точное потактное поведение (Cycle accurate behavior)
  Проектирование с множеством доменов тактового сигнала
  Управление при помощи конечного автомата или управление с помощью обратной блокировки (backpressure)
  Доступ к детальным свойствам устройства
Продвинуый набор блоков DSP Builder
  ModelIP точная потактаня модель, ModelPrim без задержек
  Единтсвенный тактовый сигнал для основной логики обработки данных
  Однонаправленный (Feedforward) поток данных с минимумом управления
  Глубокое исследование проекта
Notes: 14
Standard Blockset:
  Cycle accurate behavior
  Multiple clock domain design
  Control rich with state machine or backpressure
  Access detailed device features
  If you are very familiar with the device architecture and want to access certain detailed device features then this would also be a good choice.
Advanced Blockset:
  ModelIP cycle accurate, ModelPrim zero latency
  Single system clock for the main datapath logic
  Feedforward datapath with minimum control
  Design exploration (device families, resource trade-offs such as hard versus soft multipliers, logic elements vs block RAM)
Combined the Advanced and Standard Blocksets
There may be parts of your design that are typical of both design styles. If this is the case, then you can use both blocksets in subsystems of the same overall design.

## Slide 15: Когда использовать стандартный набор
Есть необходимость в точной потактной предсказуемости (не можем использовать автоматизированную конвейеризацию)
Если вы хотите использовать Altera Megacore IPs в среде Simulink
Вы очень хорошо знакомы с архитектурой устройства и хотите получить доступ к особенным характеристикам устройства
Ваш проект очень «богат» на управление при помощи конечных автоматов
Необходимо иметь поддержку интерфейса Avalon
Notes: 15

## Slide 16: Когда использовать Advanced Blockset
Есть необходимость в высоких тактовых частотах
  DSPB- AB реализует необходимое количество ступеней конвейера для достижения временных характеристик
У вас есть потоковый алгоритм, характеризующийся непрерывными потоками данных
  Цифровые фильтры
  Цифровые up и down конверторы
  FFTs
  DSP алгоритмы с обратными связями
Необходима гибкость в количестве каналов пути обработки данных
Необходима высокая степень переносимости между разными семействами микросхем
Notes: 16

## Slide 17: Когда комбинировать два набора
Проект разделяется на части, типичные для каждого из наборов
Хороший источник информации по наборам DSP Builder Advanced Blockset Reference Manual the DSP Builder Advanced Blockset User Guide.
Notes: 17

## Slide 18: Simulink Blockset Libraries
Blocksets to enable modeling applications across the board
DSP Builder blockset позволяют проектировщику прототипировать DSP алгоритмы для микросхем Altera FPGA

## Slide 19: Преимущества маршрута проектирования DSP Builder
Инженеры по аппаратуре
  Расширяет возможности анализа и отладки RTL на инструмент системного уровня
    Доступ к форматированию данных MATLAB
    Доступ к большой библиотеке моделей Simulink
  Позволяет проектирование в абстрактном формате, что исключает необходимость создания управляющей логики и выполнения временных ограничений
  Позволяет проводить оценку IP модулей на системном уровне
Системный инженер
  Быстрое прототипирование без особых знаний архитектуры PLD
  Обеспечивает легкий доступ к оценке аппаратных затрат
  Создает исполняемую спецификацию для аппаратного инженера

## Slide 20: Designing with DSP Builder Требования и установка
Notes: 20

## Slide 21: Software Requirement
Quartus II
MATLAB/Simulink R2009b – R2011b
  Только 32-bit версия релизов MathWorks для Windows & Linux
DSP Builder
  Обязательно установите сначала Quartus и MATLAB/Simulink
ModelSim-Altera 6.4a
Notes: Typically we support up to the version before the latest version of MATLAB:
For example, 2008b is the latest, so we support up to 2008a
Also we support previous three or four versions (~1-2 years worth) of MATLAB

## Slide 22: Ссылки на скачивание
DSP Builder:
  http://www.altera.com/products/software/products/dsp/dsp-builder.html
MATLAB and Simulink пробная версия:
  http://www.mathworks.com/products/connections/trials/altera.shtml
Quartus:
  http://www.altera.com/products/software/quartus-ii/subscription-edition/qts-se-index.html
ModelSim-Altera:
  http://www.altera.com/products/software/quartus-ii/modelsim/qts-modelsim-index.html
DSP IP megacore:
  http://www.altera.com/products/ip/dsp/ipm-index.jsp

## Slide 23: Полезные ресурсы
DSP Design Flow User Guide
  http://www.altera.com/literature/ug/ug_dsp_design_flow.pdf
DSP Builder User Guide:
  http://www.altera.com/literature/ug/ug_dsp_builder.pdf

## Slide 24: Designing with DSP Builder Базовые понятия MATLAB

## Slide 25: Среда проектирования Mathworks
Algorithms
Insight
Executable Spec, C
Verification
Validated design
DSP/embedded
software tools
EDA tools
Hardware
DSP, Control
software
THIRD PARTY
IMPLEMENTATION TOOLS
System-Level Design
MATLAB
Algorithm Development
and Analysis
SIMULINK
Проектирование сверху вниз
Возможность проверки спецификации системы на ранних этапах проектирования
  Создание проверенного reference design
Ранний поиск недостатков в проекте
Уменьшение рисков проектирования и стоимости проектирования
Уменьшение времени вывода на рынок
*Slide Courtesy of The MathWorks
Notes: 25

## Slide 26: Обзор MATLAB
Высокоуровневый язык технических вычислений
  Простой C-подобный язык
  Высокоэффективная среда работы с векторами и матрицами
  Встроенные математические функции для различных технических областей
    Цифровые коммуникации, DSP, обработка видео и изображений
Интерактивная среда разработки алгоритмов
  2D и 3D средства визуализации

## Slide 27: Среда MATLAB
Командная строка MATLAB
Workspace
browser
Текущая рабочая диркетория
Simulink
История
команд
MATLAB
Desktop
Notes: 27
MATLAB Command Prompt: where commands are entered and results/errors of commands are displayed

## Slide 28: MATLAB окно Workspace
Состоит из списка переменных созданных и сохранённых в процессе текущей MATLAB сессии
Позволяет производить различные операции в workspace
Commands | Description
clc | Очистит командное окно
clear | Удалит все переменные из памяти
clear var1 var2 | Удалит переменные var1 и var2 из памяти
who | Вывод списка текущих переменных в памяти
whos | Вывод списка текущих переменных и их размеров из памяти
; | Отключить вывод на экран
... | Продолжить строчку
load FILENAME var*1 var2* *optional parameters | Загрузит все переменные из файла FILENAME.mat в текущий workspace Опционально можно загрузить только выбранные переменные
save FILENAME var1* var2* *optional parameters | Сохранит все переменные в файл FILENAME.mat Опционально можно сохранить только необходимые переменные

## Slide 29: Переменные MATLAB
Нет необходимости объявлять переменные;достаточно произвести присвоение
  myVar = 1.05; % type double
  myVar2 = [3 + 5*I, 2+6*i]; % double 1D array
  myVar3 = sqrt(2).*ones(2,5); % double 2D array
  myVar4 = 'This is a data string'; % character array
Числа по умолчанию имеют тип double precision floating point
  Другие типы данных:
    single single precision floating point
    uint8, uint16, uint32, uint64 unsigned integer – 8, 16, 32 and 64 bits
    int8, int16, int32, int64 signed integer – 8, 16, 32 and 64 bits
    logical: one bit logic type
  Встроенные функции для преобразования типов данных:
    single(x)
    uint8(x), uint16(x), uint32(x), uint64(x)
    int8(x), int16(x), int32(x), int64(x)
    logical(x)
    fi(x,s,w,f) %преобразовать x в представление с фиксированной точкой
      s – знаковость (0 – unsigned,1 - signed)
      w – длинна слова (bit)
      f – точность в долях (bits)

## Slide 30: Массивы MATLAB
g = [m:q:n]
  Одноразмерный массив/вектор
  m - начальная точка
  n - конечная точка
  q - шаг увеличения(опция); по умолчанию q = 1
  Примеры:
    g = [1:1:10]
    g = [100:-10:10]’
Адресация массивов:
  Индекс массива есть строчка и столбец
  Пример:
    g = [1 2 3 4; 5 6 7 8]
    g(1,3) = 3, g(2,3) = 7
    g(1,:) = [1 2 3 4], g(:,1) = [1; 5]

## Slide 31: Построение графиков в MATLAB
Синтаксис: plot(x1,y1,'s1')
  Строит график y1 от x1 (x1 и y1 векторы одинаковой размерности)
  s1 –строка опций
    Состоит из набора следующих элементов (по умолчанию 'b.-'):
Цвет |  | Маркер данных |  |  | 
Description | Code | Description | Code | Description | Code
Blue | b | Point | . | Solid | -
Green | g | Circle | o | Dotted | --
Red | r | X-mark | x | Dash-dotted | -.
Cyan | c | Plus | + | Dashed | :
Magenta | m | Star | * | No line | (none)
Yellow | y | Circle | o |  | 
Black | k | Square | s |  | 
White | w | Diamond | d |  | 
 |  | Triangle (down) | v |  | 
 |  | Triangle (left) | < |  | 
 |  | Triangle (right) | > |  | 
 |  | Pentagram | p |  | 
 |  | Hexagram | h |  | 

## Slide 32: Полезные команды построения графиков
Command | Description | Example
figure(n) | n – целое число (опция) Заставляет figure(n) быть видимой Если такая фигура отсутствует, то создает новую | figure; figure(2);
subplot(m,n,p) | Разделяет активный график на массив подокон (m строк и n столбцов) | subplot(211); subplot(325);
close | Закрывает текущий график | close all;
xlabel('text') | Помещает аннотацию text к оси x | xlabel('time');
ylabel('text') | Помещает аннотацию text к оси y | ylabel('data');
title('text') | Задает заголовок графика | title('my plot');
legend('l1','l2', …) | Создаёт легенду к графику из строк l1, l2, … | legend('data1','data2','data3');
axis([xmin xmax ymin ymax]) | Устанавливает минимальные и максимальные границы осей x- и y- | axis([0 1000 -60 100]);
grid | Показывает сетку | grid on; grid off;
hold | «Запрещает изменения данного графика | hold on; hold off;

## Slide 33: Вывод множества графиков в MATLAB
Векторы:
  t = 1:2:99; x1 = 1:50; x2 = 1:4:200;
Вывод множества графиков на одной иллюстрации:
  figure; % create a new figure
  plot(t,x1,'b+-',t,x2,'go-.');
Отображение обоих векторов, каждого в своем окне:
  figure; %create a new figure
  plot(t,x1,'b+-');
  hold on; % hold the graph
  plot(t,x2,'go-.');
  hold off; % release the hold
Отображение двух векторов, раздельно,но на одном графике:
  figure(3); %create a new figure and label it figure 3
  subplot(211); % divide figure window into two sub-windows
  % and activate first sub-window
  plot(t,x1,'b+-');
  subplot(212);
  plot(t,x2,'go-.');

## Slide 34: Полезные встроенные функции MATLAB
Существует большое количество встроенных функций
  Для вызова помощи из консоли наберите help <function_name> prompt
Тип | Функция | описание
Файловый ввод вывод | fopen() fprintf() fclose() | Открыть файл Печать в файл Закрыть файл
Манипуляции со строками и числами | num2str() str2num() | Преобразовать число в строку Преобразовать строку в число
Случайные числа | randn() rand() | Создать случайную последовательность с нормальным распределением, средним 0 и отклонением 1 Случайная последовательность с равномерным распределением
Проектирование FIR фильтров | firpm() fir1() freqz() | FIR фильтр равных пульсаций FIR с использованием метода окон Построить участок АЧХ фильтра
Кодирование | convenc() vitdec() rsenc() rsdec() | Сверточное кодирование Сверточное декодирование алгоритмом Витерби Кодер Рида-Соломона Декодер Рида-Соломона
Преобразование Фурье | fft() ifft() fftshift() | Дискретное преобразование Фурье Обратное дискретное преобразование Фурье Сдвиг нулевой частоты компонент к середине спектра

## Slide 35: .m файлы MATLAB
Команды MATLAB можно вводить через командную строку
Неэффективно при большом количестве
Решение: использование .m файлов!
Два типа .m файлов:
  Сценарный .m файл:
  .m файл - функция:

## Slide 36: MATLAB Script .m File
Внешний файл содержащий набор команд MATLAB
Команды исполняются по очереди их появления в файле
Команды имеют доступ ко всем текущим переменным workspace
Переменные генерируемые сценарием становятся доступны в текущем workspace
Комментарии при помощи занка %
Могут вызывать друге сценарии/функции
Вызов из командной строки Matlab, из других сценариев или из редактора .m файлов.
.

## Slide 37: Designing with DSP Builder Базовые понятия Simulink

## Slide 38: Simulink
Иерархическое блочное проектирование и моделирование
Цифровые, аналоговые и смешанные сигналы
Визуализация сигналов
Интеграция с MATLAB
Notes: 38

## Slide 39: Моделирование динамических Simulink систем
Создание блок-схемы системы:
  Использование блоков из библиотеки Simulink
  Графическое задание временных зависимостей между входами и выходами системы
Моделирование блочной модели
  Моделирование в заданном промежутке времени

## Slide 40: Simulink Library Browser
Навигация по стандартным и пользовательским блоками
Создание моделей перетаскиванием блоков на файл модели
Для запуска Simulink :
  Наберите simulink в командной строке MATLAB
  Запуск щелчком по иконке Simulink
  Из меню MATLAB :
    Start -> Simulink -> Library Browser

## Slide 41: Обновление блоков модели
Simulink делает заключение о не заданных свойствах блоков основываясь на свойствах других подключенных блоков и других заданных атрибутах
  Simulink сообщает об ошибках если невозможно определить свойства блока
Блоки модели обновляются:
  Перед запуском каждого моделирования
  Когда обновление запускается вручную:
    Edit -> Update Diagram
    Ctrl + D

## Slide 42: Отображение Port и Signal
Format -> Port/Signal Displays из меню Model Editor
  При необходимости обновления диаграммы
Отображает разные свойства port/signal :
  Цветовое выделение частотных доменов:
    Цветовое подсвечивание блоков в разных частотных доменах
    Полезно при проектировании многочастотных устройств
  Типы данных Port :
    Отображает типы данных блоков
    Может соединять порты данных одного типа
  Разрядность сигналов
    Отображает разрядность выбранной шины

## Slide 43: Свойства модели (Callback Функции)
File -> Model Properties (вкладка Callbacks)
Callback может использоваться для инициализации модели при помощи:
  Команд MATLAB
  Сценариев MATLAB
PreLoadFcn:
  Исполняет команды/сценарии
  когда модель загружается
  в первый раз
InitFcn:
  Запускает команды/сценарии
  перед каждым моделированием

## Slide 44: Параметры конфигурации моделирования
Выбор «решателя» в зависимости от целевой задачи
Фиксированный шаг против переменного:
  Фиксированный шаг: решает модель на ограниченном промежутке времени от начала до конца
  Переменный шаг: изменяет размер шага в процессе моделирования
    Уменьшает шаг когда модель изменятся быстро
    Увеличивает шаг, когда модель изменятся медленно
Непрерывные против дискретных:
  Непрерывный: использует численную интеграцию для вычисления состояния модели
  Дискретный: используется для дискретных моделей;
  При использовании Altera DSP Builder используется дискретный

## Slide 45: Время дискретизации (Sample Time)
Время дискретизации блока указывает когда в процессе моделирования блок породит выходной сигнал
Два блока с разными временами дискретизации не могут быть соединены напрямую (необходим специальный адаптер)
По умолчанию время дискретизации равно -1 и будет наследоваться от других блоков
Основное(fundamental) время дискретизации разноскоростной системы:
  Наибольший целый делитель
  фактических времен дискретизации
  системы
Решатель постоянного шага:
  Постоянно использует основное
  время дискретизации системы
Переменный шаг:
  Устанавливает шаг моделирования
  системы в соответствии с текущим шагом
Notes: If the blocks have sample time of 0.5 and 0.75, then fundamental sampling time would be 0.25.
In that case, if a fixed-step solver is used, then system is always sampled at 0.25, regardless of whether data is needed or not.
If variable step solver is used, then system is not sampled until 0.5 and 0.75 (when data actually need to be obtained).
Altera recommendation: use variable-step solver when creating multi-rate systems.

## Slide 46: Exercise 1 – FIR Design DSP Builder Design Flow
Notes: 46

## Slide 47: Designing with DSP Builder
Обзор маршрута проектирования в
DSP Builder

## Slide 48: Шаги маршрута проектирования
Создание Simulink модели при помощи библиотеки Altera’s
Моделирование и проверка функциональности
(Опция) RTL моделирование для сравнения с оригинальной моделью
Использование signal compiler для компиляции FPGA
Программирование development kit
Отладка проекта при помощи SignalTap® II или «hardware in the loop»

## Slide 49: Шаг 1: Создание Simulink модели FPGA
Перетаскиваем блоки из библиотеки Altera‘в Simulink
Задаем параметры каждого блока или IP-функции

## Slide 50: Параметризация DSP MegaCore IP
Функции DSP IP параметризуются традиционным образом через MegaCore IP

## Slide 51: Шаг 2: Моделирования в Simulink
Используя все возможности Matlab и Simulink:
  Создание стимулирующих последовательностей
  Запуск симулятора Simulink
  Изучение проекта
Стимулы Matlab и Simulink
Инструменты
Matlab и Simulink

## Slide 52: Шаг 3: (Опция) Верификация сгенерированного RTL
Автоматически сгенерированный RTL запускается в ModelSim для сравнения с Simulink

## Slide 53: Шаг 3 – Выполнение RTL моделирования

## Slide 54: Шаг 4: Компиляция в FPGA
*.mdl
Synthesis
Place-and-route
Генерация программирующего файла для FPGA
*.pof

## Slide 55: Шаг 5: Программирование микросхемы
Программирование микросхемы после предыдущего шага
*.pof

## Slide 56: Шаг 6: Отладка при помощи SignalTap II
Сбор текущих данных с последующим анализом в Matlab/Simulink
JTAG
JTAG

## Slide 57: Step 6: Моделирование HIL
FPGA используется для ускорения процесса логического моделирования
Your design
JTAG

## Slide 58: Designing with DSP Builder
Библиотеки DSP Builder

## Slide 59: Библиотека AltLab
Используется для управления иерархией проекта и генерации RTL VHDL для синтеза и моделирования

## Slide 60: Signal Compiler
Создает
  Проект Quartus II
  Проектные файлы HDL
  Сценарии TCL
Простой маршрут
  Автоматизированный процесс синтеза, размещения и разводки и программирования FPGA
Продвинутый маршрут
  Позволяет дополнительно настраивать проект
Signal Tap II
  Встраиваемый логический анализатор
Export
  Упрощает перенос проектов DSP Builder

## Slide 61: Clock и Clock_Derived
Устанавливает базовую тактовую частоту
По умолчанию 20ns
Может быть только одна базовая тактовая частота
Дополнительные тактовый частоты задаются при помощи блока Clock_Derived. Они должны быть заданы при помощи рациональных множителей базовой частоты
Время семплирования равное 1 означает для Simulink, что время семплирования равно базовой тактовой частоте

## Slide 62: Pipeline Depth Display
Включает или выключает отображения конвейера обработки данных по всем блокам

## Slide 63: HDL Export
Генерация файлов в указанную пользователем папку

## Slide 64: Черный ящик (Black Boxing) в DSP Builder
Используйте черный ящик (black box) для того, чтобы заставить DSP builder опустить обработку модуля, но сохранить возможность моделирования
  Явный black box
    Использует HDL input, HDL output, HDL entity и SybSystem builder
    Нет автоматической генерации нетлиста для моделирования в Simulink
    Если моделирование необходимо, то нужно самостоятельно создать S-функцию (Simlink simulation model)
  Неявный black box
    Использует HDL import
    Автоматически создает двоичный модельный файл для моделирования в Simulink

## Slide 65: Неявный Black Box
Блок HDL Import предоставляет интерфейс для импорта HDL модулей в проект DSP Builder
Код VHDL должен использовать только типы std_logic_1164
  Необходимо делать собтсвенный wrapper для других типов VHDL для конвертации в std_logic или std_logic_vector
Может импортировать HDL модули или netlist созданный Quartus II
HDL import поддерживает только проекты с одним тактовым сигналом
  Если используется много тактовых сигналов, то только один будет определен как явный clock, а остальные будут показаны входными сигналами в проекте Simulink

## Slide 66: Явный Black Box при помощи Subsystem Builder
Позволяет пользователю импортировать входные и выходные сигналы HDL проекта в подсистему созданную в Simulink
Если ваш проект на HDL содержит LPM или Megafunction которые не поддерживаются блоком HDL Import, нужно использовать блок Subsystem Builder
Не создает симуляционную модель.
  Необходимо создавать собственную S-функци. (Simulink simulation model)
SubSystem builder создает экземпляры HDL input, HDL output и HDL entity для представления импортированного проекта

## Slide 67: SubSystem Builder поддержка HDL
Файл VHDL должен содержать только одно entity
Типы портов:только in или out
Типы данных: STD_LOGIC или STD_LOGIC_VECTOR
Разрядность:
  a(7 DOWNTO 0) поддерживается (0 это LSB, и должно быть 0)
  a(8 DOWNTO 1) не поддерживается
  a(0 TO 7) не поддерживается
Каждый порт задан отдельной строкой:
  a:STD_LOGIC; поддерживаетя
  a,b,c:STD_LOGIC; не поддерживается
Ордин модуль в йале
Типы портов: input или output
Разрядность:
  input [7:0] a; поддерживается
  input [8:1] a; не поддерживается
  input [0:7] a; не поддерживается
Каждый порт задан отдельной строкой
  input [7:0] a; поддерживается
  input [7:0] a,b,c; не поддерживается
Правила VHDL
Правила Verilog

## Slide 68: Quartus II Assignments Settings

## Slide 69: Hardware in the Loop (HIL)
Блок HIL позволяет использовать FPGA как устройство моделирования внутри проекта Simulink
Блок поддерживает проекты только с одним тактовым сигналом и с синхронизированной передачей данных внутри

## Slide 70: Simulation Accelerator и VCD Sink
Блок Simulation Accelerator принимает решения о том, когда использовать разные типы моделирования cycle-accurate или bit-accurate
Блок VCD Sink это блок преобразователь, который используется для экспорта сигналов Simulink в стороннее средство отображения

## Slide 71: Арифметическая библиотека (arithmetic)
Содержит блоки, реализующие знаковые операции в дополнительном коде. Например, умножитель
Для некоторых блоков установлена опция Use
Dedicated Circuitry для реализации на DSP блоках FPGA

## Slide 72: Библиотека комплексных сигналов
Используется для упрощения проектирования таких устройств как быстрое преобразование Фурье, I-Q модуляция, и сложные фильтры
При соединении других блоков с блоками из данной библиотеки (например, соединение AltBus с Complex AddSub), необходимо использовать конвертер «Real-Imag to Complex» или «Complex to Real Imag» между блоками

## Slide 73: Библиотека Gate & Control
Поддерживает различные регистровые функции и операции

## Slide 74: Библиотека Storage
Хранит разные типы памяти и элементы управления ими

## Slide 75: Библиотека изменения скорости потока (Rate Change)
Блок «Multi-Rate DFF» используется для задания частоты дискретизации
Блок «PLL» синтезирует необходимую частоту из базовой
Блок «Tsamp» устанавливает тактовый домен, который будет наследоваться всеми нижележащими блоками

## Slide 76: Библиотека IO & Bus
Перевод сигналов из типа с плавающей точкой Simulink в знаковое двоичное дробное на границе DSPBUILDER системы
Задание границ синтезируемой DSPBUILDER системы
Блоки для работы с сигналами и выполнения операций типа усечения, расширения, выделения битов, и преобразования форматов шин

## Slide 77: Интерфейсы для SOPC Builder
Avalon Switch Fabric
32-Bit Processor
Address (32)
Read
Write
Data In (32)
Data Out (32)
IRQ
IRQ #(6)
DMA
On Chip ROM
Dev board FLASH
Dev board
SRAM
On Chip RAM
Tri-State
Bridge
User Defined Peripheral
UART

## Slide 78: Ускорение DSP в FPGA
Nios II
Memory
ALU
IQ
Map
FIR
NCO
Custom Peripheral
Интерфейс между Nios II и Custom Peripheral должен использовать шину Avalon
Интерфейс Avalon memory-mapped
  Используется для управления
Интерфейс Avalon streaming
  Однонаправленная передача данных

## Slide 79: Построение “Control Plane” & “Data Path”
Master
Slave
Control
Plane
Data
Path
Sink
Source
CPU
Ethernet
Memory
UART
GPIO
Timer
SPI
Memory
System Interconnect Fabric
FIR
FIR
FIR
FIR
FIR
FIR
FIR

## Slide 80: Библиотека интерфейсов
Используется для построения пользовательских блоков, которые поддерживают интерфейсы Avalon® Memory-Mapped (Avalon-MM) и Avalon Streaming (Avalon-ST)

## Slide 81: Библиотека Плат Прототипирования
Поддержка различных плат прототипирования DSP фирмы Altera.
Содержит все необходимые назначения пинов для различных компонентов на плате

## Slide 82: Библиотека MegaCore IP в DSP Builder
Библиотека MegaCore содержит следующие функции :
  CIC
  FFT
  FIR Compiler
  NCO
  Reed Solomon Compiler
  Viterbi Compiler

## Slide 83: Designing with DSP Builder
Проектирование и моделирование

## Slide 84: Правила именования в DSP Builder
DSP Builder генерирует VHDL файлы для симуляции и синтеза
VHDL не чувствителен к регистру букв
Избегайте зарезервированных имен VHDL при именовании портов в DSP Builder
Не пользуйтесь запрещенными символами. Для VHDL имена должны содержать только a - z, 0 - 9, и подчеркивание (_)
Имена портов должны начинаться с буквы (a - z). И не должны заканчиваться подчеркиванием
Нельзя использовать двойное подчеркивание (__) в именах портов в VHDL

## Slide 85: Использование переменных MATLAB
Возможно задание множества параметров блоков при помощи переменных (разрядность, глубина конвейера и др.) MATLAB
Переменные могут быть определены:
  Из файла сценария MATLAB (.m)
  Из командной строки MATLAB
  Из свойств Simulink модели
Переменные ограничены разрядностью в 51 бит

## Slide 86: Запись фиксированной точки в DSP Builder
Описание | Запись и трансляция в Simulink и HDL
Знаковое двоичное дробное (sbf) | [L].[R] : [L] количество бит слева от десятичной точки (msb - знаковый бит) [R] количество бит справа от десятичной точки [L].[R] будет преобразовано в VHDL STD_LOGIC_VECTOR({L+R-1} DOWNTO 0)
Знаковое целое (INT) | [L] : [L] количество бит в шине (msb – знаковый бит) [L] будет преобразовано в VHDL STD_LOGIC_VECTOR({L-1} DOWNTO 0)
Беззнаковое целое (UINT) | [L] : [L] количество бит в шине [L] будет преобразовано в VHDL STD_LOGIC_VECTOR({L-1} DOWNTO 0)
Однобитное целое BIT | [1] : один бит со значениями 1 или 0 Будет преобразовано в VHDL STD_LOGIC

## Slide 87: Правила распространения разрядности
Необходимо указать разрядность в начале пути распространения данных.
DSP Builder автоматически распространит разрядность на все последующие блоки
SignalCompiler

## Slide 88: Распространение разрядности данных
Решение вопросов увеличения разрядности
Избежание потери важных данных
Автоматическое создание функции необходимой разрядности
Автоматическое распространение бита знака в дальнейшую цепь обработки данных

## Slide 89: Правила автоматического добавления знакового бита
Автоматическое добавление бита знака
  Арифметические операции
    Adder, multiplier
  Логические операции
    Mux
Работает для типов
  Знаковое целое
  Знаковое дробное целое
  Беззнаковое целое
Signal compiler выдает файл, содержащий полный список разрядностей шин

## Slide 90: Иерархическое проектирование
Поддерживается иерархическое проектирование при помощи блока subsystem среды Simulink
Сохраняет иерархическую структуру в созданном VHDL
  Каждый блок иерархии Simulink модели преобразуется в отдельный VHDL

## Slide 91: Добавление комментариев к блоку
Комментарий, добавленный в свойствах DSP блока в Simulink будет помещен рядом с описанием этого блока в сгененрированном VHDL.

## Slide 92: Правила проектирования тактовой частоты
Если ваш проект содержит синхронные блоки, то DSP Builder будет использовать правила синхронного проектирования для перевода в аппаратуру.
Используется значение базового тактового сигнала по умолчанию: время семплирования в Simulink равно 1, период равен 20ns
Все синхронные блоки в DSP Builder работают по фронту тактового сигнала
По умолчанию Simulink не отображает выходы clock enable и reset для синхронных блоков

## Slide 93: Правила проектирования тактовой частоты
Для множественных тактовых доменов должен быть использован PLL или блок clock_derived
  Компилятор автоматически посветит цветом разные тактовые домены
Блок PLL преобразуется в аппаратный PLL
  Для более тонкой настройки нужно использовать Quartus PLL megawizard
Каждому блок Clock (и Clock_Derived) ставится в соответствие два выхода микросхемы (clock и reset)
Не используйте комбинаторные блоки для синхронизации частотных доменов

## Slide 94: Правила проектирования временной семантики
Simulink сообщает об ошибке, если выбран неправильный решатель для вашей модели. Следует использовать решатель с фиксированным шагом для модели с одним тактовым сигналом
.
Для многочастотной модели нужно указывать решатель с переменным шагом

## Slide 95: Цифровые сигналы:рост разрядности
Умножение и сложение пораждают увеличение разряжности
  16 бит X 16 бит = 32 бита
  Необходимо обращать внимание и ограничивать рост разрядности

## Slide 96: Ограничение роста разрядности
Решение: удаление ненужных бит
  MSB или LSB
  Усечение, округление или насыщение ненужных бит
Может повлиять, а может и не повлиять на результирующие значение
  Удаление 17и младших бит повлияет на изменение выходного значения, если выход сумматора больше чем 16 бит
  Называется нелинейным эффектом
  Для исследования лучше всего моделировать

## Slide 97: Управлением проектом
Для переноса проекта DSP Builder необходимо перенести следующие файлы:
  Файл верхнего уровня Simulink <model>.mdl
  Директорию импорта DSPBuilder_<model>_import и её содержимое
    Минимально top level wrapper файлы для всех IP megacore сущностей
      alt_dspbuilder_refresh_megacore для перегенерации
  Все исходные файлы для импортированного HDL
  Все файлы инициализации памяти (.hex)
  Все использованные пользовательские библиотеки

## Slide 98: Exercise 2 – Building FIR DSP Builder Design Flow

## Slide 99: Designing with DSP Builder
Hardware Simulation & Debugging with DSP Builder 1- Simulink and ModelSim Co-Simulation 2- SignalTap II 3- Hardware in the Loop

## Slide 100
Overall System
System Hardware
Engineer Engineer
Верификация аппаратуры
Algorithm
Development
System
Verification
Hardware
Development
Hardware
Verification
DSP Builder
TestBench
Block, HIL,
and
SignalTap II

## Slide 101: Маршрут моделирования RTL
Перенесите блок TestBench в ваш проект
Настройте параметры блока TestBench
Используйте маршрут “Simple” или “Advanced”

## Slide 102: Конфигурирование блока TestBench
Генерирует HDL код модели
Захватывает стимулы Simulink как .salt файлы
“Run ModelSim” выполняет функциональное моделирование
Галочка «Enable testbench generation» может замедлить моделирование так как все входные и выходные значения сохраняться в файл
Временные диаграммы ModelSim отображаются только в запущенном GUI.
Messages are written in this window

## Slide 103: Загрузка дополнительных команд ModelSim
Сгенерированные ModelSim скрипты хранятся в поддиректори DSPBuilder_<modelName>_import
Все tcl скрипты названные *_add_msim.tcl буду вызваны автоматически
  Не следует изменять существующие скрипты
  Следует создавать свои собственные скрипты с именем <user>_add_msim.tcl

## Slide 104: Designing with DSP Builder
Моделирование и отладка аппаратуры в DSP Builder 1- Simulink and ModelSim Co-Simulation 2- SignalTap II 3- Hardware in the Loop

## Slide 105: Верификация проекта. Проблемы и решение
Моделирование HDL без системного окружения может быть недостаточным для сложных проектов
Верификация аппаратуры в реальной системе сложна
Захват внутренних сигналов может быть сложен
  Нужны незанятые выходы и тестовое оборудование
  Отладочные выходы могут быть недоступны
Позволяет проектировщик легко отслеживать внутренние сигналы
Избавляет от необходимости выводить внутренние сигналы на незанятые выходы
Захват данных в реальном системном времени
  До 300 MHz

## Slide 106: Шаги анализа при помощи SignalTap II
Добавьте блок SignalTap II Logic Analyzer в проект.
Укажите сигналы для анализа
Включите опцию Enable SignalTap в Signal Compiler
Выберите один из JTAG портов в Signal Compiler или в SignalTap II Logic Analyzer.
Используя Signal Compiler, загрузите проект на FPGA
Запустите SignalTap II Logic Analyzerи анализируйте поступающие данные

## Slide 107: Работа с SignalTap II – Шаги 1 и 2
Блок SignalTap Analysis
Выбор нужных сигналов при помощи блоков SignalTap Node

## Slide 108: Работа с SignalTap II – Шаги 3 и 4
Включите SignalTap II
Укажите количество собираемых
семплов для каждого сигнала
Определите частоту сбора
USBJTAG
USBJTAG
Выберите JTAG кабель
EP2S180F1020c4
EP2S180F1020c4

## Slide 109: Работа с SignalTap II – Шаг 5
Компиляция при помощи Signal Compiler
USBJTAG
EP2S180F1020c4

## Slide 110: Работа с SignalTap II
Запустите SignalTap II
Настройте триггерные условия
Захватите сигналы
Захваченные данные интерпретируются как беззнаковые и отображаются на графиках MATLAB
Значения также сохраняются в файлах MATLAB .mat в рабочей директории
USBJTAG
EP2S180F1020c4

## Slide 111: Используемые ресурсы Signal Tap
Количество логических элементов зависит от количества наблюдаемых сигналов и глубины записи
Разработчик может выбрать объем выборки
  Нужно поддерживать баланс между глубиной и количеством сигналов
  Глубина в 128K для 1024 каналов потребует 32,768 M4K блоков!!!
Примерное использование памяти и логических элементов:
LE Usage
136
144
160
192
256
384
640
1152
Device | Total LEs | Total M4K Blocks
EP2S180 | 179,400 | 768
EP1S80 | 79,040 | 364
 | 128 | 256 | 512 | 1024 | 2048
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4
16 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8
32 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16
64 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32
128 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64
Channels
Number of M4K blocks used in SignalTap

## Slide 112: Designing with DSP Builder
Hardware Simulation & Debugging with DSP Builder 1- Simulink and ModelSim Co-Simulation 2- SignalTap II 3- Hardware in the Loop

## Slide 113: HIL: Hardware in the Loop
Ускорение
  Ускорение моделирования при помощи FPGA
Инструменты Simulink
  Из интерфейса Simulink доступно большое количество библиотечных источников/приемников для подробного анализа аппаратуры
  Поддерживаемые режимы:
    Simulink источник стимулов для FPGA
    Simulink приемник (SignalTap II) данных от FPGA
    Simulink и источник и приемник для режима hardware in the loop

## Slide 114: Ускорение моделирования для HIL
 | Simulink | ModelSim Functional Simulation | HIL in Simulink
FFT 1-K Point(1) | 1 min | 25 sec | 1.2 sec
Edge Detection(2) | 4 min 35 sec | 1 min 20 sec | 36 sec
Notes (1) Streaming 1-K Point FFT MegaCore, 5K Clock Cycles, 5000 LE
(2) 3x3 Prewitt Edge Detector, 960K Clock Cycles , 250 LE
Ускорение от 5x до 50x

## Slide 115: Режимы работы
Импульсный режим (Burst Mode) пакетных данных
  Улучшенная скорость эмуляции
  Пользователь задает размер импульса
Кадровый режим (Frame Mode)
  Позволяет синхронизировать выходные кадры с входными
  Полезно для проектов с понятием кадра(фрейма) данных
    Например: FFT Core

## Slide 116: Маршрут проектирования HIL
Создайте проект в Quartus II, содержащий функцию, которую нужно совместно промоделировать в аппаратуре, и откомпилируйте его.
Добавьте блок HIL в модель Simulink и импортируйте откомпилированный проект Quartus II в блок HIL.
Задайте параметры блока HIL
Откомпилируйте блок HIL
Запрограммируйте целевую FPGA
Моделируйте комбинированную программно-аппаратную систему в Simulink
  При использовании блока HIL нужно установить следующие параметры моделирования в Simulink:
    Solver option: Fixed-step
    Mode: Single-tasking

## Slide 117: Пример маршрута проектирования HIL
Разработаны «внутренности» блока FreqSweep
Создана модель Simulink представляющую систему (указана ниже)
Добавлен и настроен блок HIL (следующие два слайда)
Откомпилирован блок HIL и запрограммирована целевая микросхема
Промоделировано в Simulink
Результаты моделирования изучаются в Simulink

## Slide 118: Конфигурация блока HIL

## Slide 119: Конфигурация блока HIL

## Slide 120: Designing with DSP Builder
Моделирование и отладка системного уровня в
DSP Builder 1- Разработка алгоритмов 2- Simulink – Matlab Co-simulation

## Slide 121
Overall System
System Hardware
Engineer Engineer
Маршрут верификации системы
Algorithm
Development
System
Verification
Hardware
Development
Hardware
Verification
DSP Builder
Matlab/Simulink

## Slide 122: Основные шаги разработки алгоритмов
Полный системный алгоритм
Другие
Блоки
Блоки
DSP Builder
Другие
блокиt
Могут быть созданы следующим образом:
Импорт/экспорт данных из/в Matlab
Встроенные блоки Matlab
Блоки Simulink
Блоки DSP Builder
HDL файлы при помощи HDL import

## Slide 123: Пример: Микшер альфа-каналов

## Slide 124: Блоки Simulink From/To Workspace
Данные могут быть импортированы из рабочей области при помощи блока “From Workspace” (блоки типа Simulink Source)
Данные могут быть экспортированы из рабочей области при помощи блока “To Workspace” (блоки типа Simulink Sink).
Поддерживаемый формат данных:
  2-D матрица (колонка времени и колонка данных):
    [TimeValues DataValues]
  Структура Matlab
    var.time = [TimeValues]
    var.signals.value = [DataValues]
    var.signals.dimensions = [DimValues] %required if 2D data…

## Slide 125: Пример: Блок From Matlab Workspace

## Slide 126: Встроенные блоки Matlab (1/2)
Встроенный блок Matlab позволяет создавать Matlab функцию внутри Simulink
  Поддерживается только подмножество языка Matlab
  Автоматически генерируется встраиваемый (на C) код
Базовый синтаксис:
  Заголовок функции:
    function [out_1, out_2, out_3] = my_fun(in_1, in_2, in_3)
    где:
    out_1, out_2, out_3 % выходные порты встраиваемого блока
    in_1, in_2, in_1 % входные порты блока

## Slide 127: Встроенные блоки Matlab (2/2)
  Постоянные переменные : эти переменные являются локальными для функций в которых они определены, но сохраняют свое значение в памяти между вызовами функции
    persistent PROD_X
    if isempty(PROD_X)
    PROD_X = 1;
    end
  Локальные переменные: эти переменные задаются назначением, но в отличии от обычного Matlab, их размер не может быть изменен в дальнейшем
Больше информации про embedded Matlab block в системе помощи Matlab
Notes: 127

## Slide 128: Пример: Embedded Matlab Block

## Slide 129: Пример: блоки Simulink

## Slide 130: Пример: Блоки DSP Builder

## Slide 131: HDL Import
Импортирует VHDL, Verilog или проект Quartus II
Simulink Simulation Model генерируется автоматически
Позволяет проводить совместное моделирование
  Нет необходимости в стороннем симуляторе
Позволяет многократное использование

## Slide 132: Интерфейс HDL Import
Поддерживает иерархические проекты с множеством entity
Необходимо добавить Verilog/VHDL файлы или выбрать проект Quartus II
Указать на Top-Level Entity (только Verilog или VHDL)
Откомпилировать
  Создается модель Simulink

## Slide 133: Требования HDL Import
Один тактовый домен
Синхронный проект
Поддержка общей памяти и логических функций
  Логические элементы
  Память
  DSP блоки
Не поддерживает специальные функции отдельных микросхем
  Пример - PLL, LVDS, WYSIWYG
Полный список поддерживаемых мегафункцций перечислен в инструкции DSP Builder Reference Manual

## Slide 134: Пример: HDL Import

## Slide 135: Exercise 3 - Algorithm Development - Hardware Verification Flow

## Slide 136: Designing with DSP Builder
System Level Simulation & Debugging with DSP Builder 1- Algorithm Development 2- Simulink – Matlab Co-simulation

## Slide 137: Основные понятия верификации/моделирования
Matlab M-file Test Bench –
Вся необходимая пред- и постобработка стимулов и тест-бенча
Simulink Environment –
Полный системный алгоритм в Simulink
DSP Builder –
Компоненты на FPGA

## Slide 138: Matlab m-file testbench: пакетный режим Simulink
Запустите директорию модели Simulink из Matlab командой sim
  Определите параметры
  Запустите моделирование
  Повторите при необходимости
Полезные команды:
  open_system(‘mySimulinkModel’)
  sim(‘mySimulinkModel’)
Удобна для системной верификации, которая требует сотни и тысячи итераций
Пример пакетного сценария:
myParamSweep = .5:.1:1.5;
myResult = [];
for i = 1:length(myParamSweep)
myParam = myParamSweep(i);
sim(‘mySimModel’);
% mySimModel has a mySimOutput output to workspace
myResult = [myResult mySimOutput]; % store results in vector
end
plot(myParamSweep, myResult);
title(‘myResult for myParam = .5 to 1.5’);
xlabel(‘myParam’);ylabel(‘myResult’);

## Slide 139: Анализ проблемы: Кривая BER для декодера Viterbi
Цель: Получить кривую BER(bit error rate) от реализации функции Altera Viterbi декодера и сравнить с теоретическим значением.
Блок DSP Builder : Реализация ядра Altera Viterbi и всей необходимой управляющей логики.
Модель Simulink: Простой беспроводной канал:трансивер, зашумление канала, приемник и калькулятор BER
M-file: Тестбенч, неоднократно запускающий модель Simulink, изменяя уровень шума в канале при каждом запуске.
  Сохраняет занчения BER для каждого запуска в Matlab workspace
  Строит график BER для Altera и Simulink реализаций Viterbi
Notes: Ber bit error ratio or rate коэффициент битовых ошибок или уровень ошибок

## Slide 140: Viterbi декодер:блоки DSP Builder

## Slide 141: Viterbi декодер: модель Simulink

## Slide 142: Viterbi декодер: Matlab m-File

## Slide 143: Designing with DSP Builder
IP implementation
1- IP Overview 2- DSP IP Portfolio 3- Avalon Streaming Interface

## Slide 144: Мегафункции Altera IP
Упакованные функции, которые пользователи могут поместить в проект Altera FPGA
Оптимизированы для архитектур Altera
Легко параметризуются при помощи MegaWizard plug-in manager

## Slide 145: Преимущества IP
Проблемы
проектирования
Критично время
Time-to-
Market
Ограниченные ресурсы
И время разработки
Нет времени на развитие
Доп. наывков
Использование оттестированных
и оптимизированных
функций
Покупка стандартных функций
Создание на их основе своих
Купите внешних экспертов
Решения IP

## Slide 146: Маршрут интеграции IP
Megawizard™ plug-in
parameterization
Настройка
Silicon
Лицензирование
Opencore™ download
Получение
Quartus® II software
Анализ

## Slide 147: OpenCore IP Evaluation
OpenCore – “попробуй перед покупкой”
  Безрисковая оценка IP
Технология Altera OpenCore позволяет оценить проект SOPC с модулями IP до покупки IP
  Оцените весь проект, включая IP
  Полнофункциональное IP
  Полная поддержка компиляции
  Моделирование только средствами altera
  Аппаратная оценка не поддерживается
Доступно для все Altera MegaCore функций

## Slide 148: OpenCore Plus IP Evaluation
Безрисковая оценка IP
Поддержка аппаратной оценки
  Ограниченная по времени работа на любой плате
Свободное RTL моделирование
  Зашифрованные модулю поддерживают все популярные VHDL & verilog HDL симуляторы
Бесшовный переход от оценки к полноценному использованию в проекте

## Slide 149: IP Design Flow – IP Megastore

## Slide 150: Скачайте DSP MegaCore
Выберите IP и следуйте инструкциям

## Slide 151: IP Design Flow – Создание и параметризация

## Slide 152: IP Design Flow – Моделирование в Simulink

## Slide 153: Designing with DSP Builder
IP implementation
1- IP Overview 2- DSP IP Portfolio 3- Avalon Streaming Interface

## Slide 154: Наборы блоков Altera DSP IP
Фильтры
FIR compiler
CIC compiler
Преобразования
FFT/IFFT
Compiler
Исправление
ошибок
Reed-Solomon
Encoder compiler
Генерация
сигналов
NCO
Compiler
Reed-Solomon
Decoder compiler
Viterbi
Parallel decoder
Viterbi
Serial decoder
Блоки для систем обработки сигналов

## Slide 155: Designing with DSP Builder
IP implementation
1- IP Overview 2- DSP IP Portfolio 3- Avalon Streaming Interface

## Slide 156: Обзор интерфейса Avalon Streaming
Сигналы интерфейса Avalon-ST поддерживают:
  Традиционный потоковый интерфейс поддерживает один поток данных без знаний о границах каналов или пакетов
  Более сложные протоколы импульсной и пакетной передачи с чередованием пакетов по нескольким каналам
Некоторые характерные особенности интерфейса Avalon-ST :
  Низкие задержки, высокая пропускная способность при передаче данных типа точка-точка
  Поддержка многоканальности с гибким чередованием пакетов
  Sideband сигнализация номера канала, ошибки, начала и конца границ пакета
  Поддержка импульсной передачи «data bursting»
Используется для всех DSP и VIP ядер
  Легкая интеграция с SOPC Builder

## Slide 157: Интерфейс Avalon Streaming – Интерфейсы источника и приемника и соединения
CONNECTION
Данные поступают из источника в приемник
Комбинация двух интерфейсов есть соединение
CORE A
SOURCE SIDE
SINK SIDE
CORE B
SOURCE SIDE
SINK SIDE
DATA FLOW

## Slide 158: Интерфейс Avalon Streaming - Обратная блокировка
READY
Приемник может сигнализировать передатчику о прекращении передачи данных
  Пример: Остановка передачи при переполнении FIFO приемника
CORE A
SOURCE SIDE
SINK SIDE
CORE B
SOURCE SIDE
SINK SIDE
DATA FLOW
DATA FLOW
Can’t handle more data for some reason
READY
NOT READY
NOT READY
Source side is about to overflow…

## Slide 159: Интерфейс Avalon Streaming - Forward управление потоком передачи данных
Если нижележащие модули всегда готовы для обработки данных, тогда можно использовать управление потоком данных без обратной блокировки:
  Указать верхнему модулю что нижний модуль всегда готов обрабатывать данные
  Не отправлять сигналы ready вышележащему модулю
  Переключать сигнал valid
    Cнимать сигнал valid когда поток данных должен быть остановлен
CORE A
SOURCE SIDE
SINK SIDE
CORE B
SOURCE SIDE
SINK SIDE
DATA FLOW
DATA FLOW
VALID
VALID

## Slide 160: Интерфейс Avalon Streaming Другие термины и понятия
Передача данных и циклы готовности:
  Передача это операция при которой данные и управление передаются от передатчика к приемнику
  Цикл готовности это цикл в течении которого приемник готов совершить передачу
Символ:
  Минимальный элемент данных
  Один или более символов составляют единый блок данных, передаваемых в цикле
Канал:
  Физический или логический путь или связь по которому информация передается между двумя портами
Пакет:
  Агрегировация данных и управляющих сигналов, которые передаются вместе.
  Пакет может иметь заголовок, помогающий роутерам определить точку назначения
  Формат пакета определяется приложением, Avalon-ST не устанавливает требований к пакетам.
  Использование пакетов опционально.

## Slide 161: Avalon Streaming Interface- Сигналы по умолчанию и типовые соединения
SINK_READY SOURCE_READY
SINK_SOP SOURCE_SOP
SINK_EOP SOURCE_EOP
SINK_DATA SOURCE_DATA
SINK_VALID SOURCE_VALID
SINK_ERROR SOURCE_ERROR
SINK_CHANNEL SOURCE_CHANNEL
CORE A
SINK_READY SOURCE_READY
SINK_SOP SOURCE_SOP
SINK_EOP SOURCE_EOP
SINK_DATA SOURCE_DATA
SINK_VALID SOURCE_VALID
SINK_ERROR SOURCE_ERROR
SINK_CHANNEL SOURCE_CHANNEL
CORE B
sink_ready: (o) whether sink is ready for data
sink_sop: (i) start of packet for the sink data
sink_eop: (i) end of packet for the sink data
sink_data: (i) sink data stream
sink_valid: (i) sink valid signal
sink_error: (i) error within sink data
sink_channel: (i) sink channel indicator
source_ready: (i) whether source is ready for data
source_sop: (o) start of packet for the source data
source_eop: (o) end of packet for the source data
source_data: (o) source data stream
source_valid: (o) source valid signal
source_error: (o) error within source data
source_channel: (o) source channel indicator

## Slide 162: Avalon Streaming Interface- Временные диаграммы
VIP cores have
readyLatency = 1
Analogous
to NCO core

## Slide 163: Распределение сигналов по умолчанию
Generic Signals | CIC | FIR | FFT
sink_ready | in_ready | ast_sink_ready | sink_ready
sink_data | in_data | ast_sink_data | sink_real sink_imag
sink_sop | in_startofpacket | ast_sink_sop | sink_sop
sink_eop | in_endofpacket | ast_sink_eop | sink_eop
sink_error | in_error | ast_sink_error | sink_error
sink_valid | in_valid | ast_sink_valid | sink_valid
sink_channel | N/A | ast_sink_channel | N/A
source_ready | out_ready | ast_source_ready | source_ready
source_data | out_data | ast_source_data | source_real source_imag
source_sop | out_startofpacket | ast_source_sop | source_sop
source_eop | out_endofpacket | ast_source_eop | source_eop
source_error | out_error | ast_source_error | source_error
source_valid | out_valid | ast_source_valid | source_valid
source_channel | out_channel | ast_source_channel | N/A

## Slide 164: Распределение сигналов по умолчанию
Generic Signals | NCO | RS | Viterbi
sink_ready | N/A | sink_ena | sink_rdy
sink_data | N/A | rsin | rr
sink_sop | N/A | sink_sop | sink_sop
sink_eop | N/A | sink_eop | sink_eop
sink_error | N/A | N/A | N/A
sink_valid | N/A | sink_val | sink_val
sink_channel | N/A | N/A | N/A
source_ready | N/A | source_ena | source_rdy
source_data | fcos_o fsin_o | rsout | dec_bit
source_sop | N/A | source_sop | source_sop
source_eop | N/A | source_eop | source_eop
source_error | N/A | rserr | N/A
source_valid | out_valid | source_val | source_val
source_channel | N/A | N/A | N/A

## Slide 165: Конвертер пакетов Avalon-ST
Avalon-ST не накладывает требований интероперабельности всех блоков приемников и передатчиков. Однако применение конвертора пакетов Avalon-ST (PFC) позволяет им взаимодействовать.
PFC это специальный гибкий блок который используется для конвертации форматов пакетов из одного блока в другой
PFC работает на одной тактовой частоте , поддерживает широковещательные данные, когда входные данные копируются во множество выходных источников
CORE A
SOURCE SIDE
SINK SIDE
CORE B
SOURCE SIDE
SINK SIDE

## Slide 166: Exercise 4 - IP Integration - System Verification

## Slide 167: For more information…

## Slide 168
Please visit the DSP Literature page on Altera.com: http://www.altera.com/literature/technology/dsp/lit-dsp.jsp

## Slide 170
Please visit the DSP Builder Design Example page on Altera.com: http://www.altera.com/support/examples/dsp-builder/exm-dsp-builder.html

## Slide 171
Avalon Interface Specification:
  http://www.altera.com/literature/manual/mnl_avalon_spec.pdf
Blog on Simulink from Mathworks:
  http://blogs.mathworks.com/seth/
Matlab Central:
  http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/loadCategory.do
Alteraforum: www.alteraforum.com

## Slide 172: Learn More Through Technical Training
Instructor-Led Training
With Altera's instructor-led training courses, you can:
Listen to a lecture from an Altera technical training engineer (instructor)
Complete hands-on exercises with guidance from an Altera instructor
Ask questions & receive real-time answers from an Altera instructor
Each instructor-led class is one or two days in length (8 working hours per day).
Online Training
With Altera's online training courses, you can:
Take a course at any time that is convenient for you
Take a course from the comfort of your home or office (no need to travel as with instructor-led courses)
Each online course will take approximate one to three hours to complete.
  http://www.altera.com/training
  View training class schedule & register for a class

## Slide 173: Altera Technical Support
Altera DSP literature page:
  http://www.altera.com/literature/megafunctions/lit-ipdsp.jsp
Consult Altera applications (factory applications engineers)
  MySupport: http://www.altera.com/mysupport
  Hotline: (800) 800-EPLD (7:00 a.m. - 5:00 p.m. PST)
Field applications engineers: contact your local Altera sales office
Receive literature by mail: (888) 3-ALTERA
FTP: ftp.altera.com
World-wide web: http://www.altera.com
  Use solutions to search for answers to technical problems
  View design examples

## Slide 174: Appendix
MATLAB Reference

## Slide 175: Useful Array Functions (1/2)
Command | Description | Example
[u,v,w] = find(A) | A – array (1D or 2D) u – row indices when A>0 v – col indices when A>0 w (optional) – resulting array | find(A) [u,v,w] = find(A>5) B(A>5) = A(A>5)+5
length(A) | returns number of element when A is an 1D array returns the larger value of m or n when A is a 2D mxn array | length(A) i = 1:length(A) A(length(A)-1)
[x,k] = max(A) | k = index (indices) of the largest element in row vector x = largest element when A is an 1 D array x = a row vector containing largest element of each column when A is 2D | max(A) A_norm = A./max(A) A_norm = A./max(max(A))

## Slide 176: Useful Array Functions (2/2)
Command | Description | Example
[x,k] = min(A) | k = index (indices) of the min element in row vector x = min element when A is an 1 D array x = a row vector containing min element of each column when A is 2D | min(A) A_norm = A./min(A) A_norm = A./min(min(A))
size(A) | Returns a row vector [m n] containing the sizes of the mxn array, A | size(A) B = ones(size(A))
sum(A) | Sums the elements in each column of array A and returns a row vector containing sum | sum(A) A_norm = A./sum(sum(A))
linespace(a,b,n) | Creates a row vector of n regularly spaced values between a and b | linespace(0,1,100)
logspace(a,b,n) | Same as linespace, but logarithmically spaced | logspace(0,1000,3)

## Slide 177: Array Operations
Symbol | Operation | Form | Example
+ | Scalar-array addition | A + b | [6,3]+2 = [8,5]
- | Scalar-array subtraction | A – b | [8,5]-2 = [6,3]
+ | Array addition | A + B | [6,5] + [4,8] = [10,13]
- | Array subtraction | A – B | [6,5] – [4,8] = [2,-3]
.* | Array multiplication | A.*B | [3,5] .* [4,8] = [12,40]
./ | Array right division | A./B | [4,4] ./ [2,8] = [4/2, 4/8] = [2, 0.5]
.\ | Array left division | A.\B | [4,4] .\ [2,8] = [4\2, 4\8] = [0.5, 2]
.^ | Array exponentiation | A.^b | [2,4] .^ 2 = [2^2, 4^2] = [4, 16]

## Slide 178: Vectors
Command | Output
g = [1, 2, 3] or g = [1 2 3] or g = [1; 2; 3]’ | g =
g = [1; 2; 3] or g = [1, 2, 3]’ or g = [1 2 3]’ | g =
a = [1, 2, 3] b = [4, 5, 6] g = [a, b] or g = [a’ b’] | g =
a = 1 b = [2; 3; 4] g = [a; b] | g =

## Slide 179: Matrices
Command | Output
g = zeros(2,3) | g =
g = ones(2,3) | g =
g = [1, 2, 3; 4, 5, 6] or g = [1 2 3; 4 5 6] | g =
g = [zeros(2,3), ones(2,3)] | g =
g = [zeros(2,3); ones(2,3)] | g =

## Slide 180: Structures
MATLAB arrays with data container, called field
Field can contain any type of data (
  e.g string, double array, logical value
Can be used for pseudo OO programming
Also can be used to import/export data from Simulink
To create structures:
  Use struct command:
  S = struct('field1',VALUES1,'field2',VALUES2,...)
  Create structures directly:
    S.field1 = VALUES1
    S.field2 = VALUES2
To create array of structures:
    S(1).field1 = VALUES1a; S(1).field2 = VALUES2a
    S(2).field2 = VALUES1b; S(2).field2 = VALUES2b
S
field1
field2
VALUES1
VALUES2

## Slide 181: Programming Flow Control (1/2)
if-else statement
switch statement
if expression
% statement
else if expression 2
% more statement
else
% more statement
end
switch <variable>
case <value 1>
% statement 1
case <value 2>
% statement 2
case <value 3>
% statement 3
otherwise
% statement
end

## Slide 182: Programming Flow Control (2/2)
for loop
while loop
for iterator = start_value:increment:end_value
% increment is optional;
% default increment by 1
% more statements
end
while condition
% statements
% more statements
end

## Slide 183: Function .m files
Functions:
  True subprogram that takes input argument(s) and/or output parameter(s)
  Variables defined and used inside function (not input/output argument) are local to the function (i.e. NOT seen from workspace)
General Syntax:
  Output arguments are:
    enclosed in “[ ]” and separate by “,” e.g. [data_out, time_out]
    optional and only needed when function does return something
  Input arguments are:
    enclosed in “( )” and separated by “,” e.g. (data_in, time_in)
    optional; functions without input arguments are legal
  Function begins with function and ends with end
function [outputArgs] = myFunction(inputArgs)
% myFunction
% this is my first MATLAB function
% more comments
% MATLAB statements
% MATLAB statements
outputArgs = % some more statement
end

## Slide 184: Function Structure
function avr = average (x)
%AVERAGE computes the average value of a vector x
% and returns it in avr
% Notes: an example of a function
n = length(x);
avr = sum(x)/n;
end
Comments
First line must be function definition
Function body
Function name; also the file should have the same name (i.e. average.m)
Input argument
Output argument
A blank line within comments; comments before the blank line will show up when asked via help average
Note: Comments that follow immediately after the function definition will show up at Matlab with the help <function name> command.

## Slide 185: Appendix
Simulink Reference

## Slide 186: Model Viewing Shortcuts
Task | Command
Zoom in | r
Zoom out | v
Zoom to normal (100%) | 1
Pan left | d or Ctrl + Left Arrow
Pan right | g or Ctrl + Right Arrow
Pan up | e or Ctrl + Up Arrow
Pan down | c or Ctrl + Down Arrow
Fit selection to screen | f
Fit diagram to screen | space
Pan with mouse | Hold down p or q and drag mouse
Delete selection | Delete or Backspace
Move selection | Use arrow keys
Notes: Various model viewing shortcuts: simply pick a couple and demo them. Customers can refer to these slides later for reference.

## Slide 187: Block Editing Shortcuts
Task | Command
Select one block | Left Mouse Button (LMB)
Select multiple blocks | Shift + LMB
Copy block from another window | Drag block
Move block | Drag block
Duplicate block | Ctrl + LMB and drag; Or RMB and drag
Connect blocks Caution: Only use when ports match up | LMB one block and Ctrl + LMB another block
Disconnect block | Shift + drag block
Open selected subsystem | Enter
Go to parent of selected subsystem | Esc
Notes: Various block editing shortcuts: simply pick a couple and demo them. Customers can refer to these slides later for reference.

## Slide 188: Line Editing Shortcuts
Task | Command
Select one line | LMB
Select multiple lines | Shift + LMB
Draw branch line | Ctrl + drag line; Or RMB + drag line;
Route lines around blocks | Shift + draw line segments
Move line segment | Drag segment
Move vertex | Drag vertex
Create line segments | Shift + drag line
Notes: Various line editing shortcuts: simply pick a couple and demo them. Customers can refer to these slides later for reference.

## Slide 189: Signal Labeling Shortcuts
Task | Command
Create signal label | Double-click line and enter text
Copy signal label | Ctrl + drag label
Move signal label | Drag label
Edit signal label | Click in label and edit
Delete signal label | Shift + select label, then press Delete
Notes: Various signal labeling shortcuts: simply pick a couple and demo them. Customers can refer to these slides later for reference.

## Slide 190: Annotation Editing Shortcuts
Task | Command
Create annotation | Double-click empty space in diagram and enter text
Copy annotation | Ctrl + drag annotation
Move annotation | Drag annotation
Edit annotation | Click in text and edit
Delete annotation | Shift + select annotation, then press Delete
Notes: Various annotation editing shortcuts: simply pick a couple and demo them. Customers can refer to these slides later for reference.
- Also demonstrate creating a new annotation.